## Slide 1
<number>
第二章 光谱分析法导论
原子吸收光谱仪 紫外分光光度计
Introduction to Spectral Analysis

## Slide 2
电磁辐射的性质
1
光学分析法
2
主 要 内 容
光谱分析仪器
3
<number>

## Slide 3
<number>
教学目标
1.了解电磁辐射的波、粒二象性;
2.掌握电磁辐射与物质的相互作用（吸收、发射）、原子/分子光谱的特征和光谱定性定量分析的依据;
3.熟悉光谱仪器的基本结构。

## Slide 4
一、电磁辐射的性质
v
E
B
λ
1、电磁辐射的波动性
用周期（T）、波长（λ）、频率（ν）和波数（σ）等表征(σ =1/ λ)
σ =1/λ
<number>

## Slide 5
<number>

## Slide 6
2、电磁辐射的微粒性
微粒性——能量不是均匀连续分布，而是集中在辐射产生的微粒上。
E ：能量； h：普朗克常数
<number>

## Slide 7
3、电磁波谱
电磁波谱——将电磁辐射按其波长（或频率、能量）顺序排列。
<number>

## Slide 8
4、电磁辐射与物质的相互作用
(1) 吸收
电磁波的能量正好等于物质某两个能级之间的能量差时，电磁辐射就可能被物质所吸收，原子或分子从较低能态激发到较高能态或激发态。
<number>

## Slide 9
不同元素的原子，在产生能级跃迁时，所吸收的光的频率是相同的。
正确
错误
A
B
提交
<number>
单选题
1分

## Slide 10
原子吸收
原子外层电子任意两能级之间的能量差所对应的频率基本上处于紫外或可见光区，气态自由原子主要吸收紫外或可见电磁辐射。
(1) 吸收
原子通常由基态跃迁到第一、第二或第三激发态等。
<number>

## Slide 11: 原子光谱为线状光谱
原子光谱图
<number>

## Slide 12
电子能级的吸收跃迁示意图
分子振动能级的吸收跃迁示意图
分子吸收 电子能级、振动能级、转动能级 Ｅ分子＝Ｅ电子＋Ｅ振动＋Ｅ转动
<number>

## Slide 13
分子光谱负载了分子能级信息，而分子能级包括转动能级和振动能级两种能级层次，这些能级都是量子化的。
正确
错误
A
B
提交
<number>
单选题
1分

## Slide 14
<number>

## Slide 15
分子的转动能量比分子的振动能量高，因此，当外界能量引起分子的振动能级发生跃迁时，必然同时伴随着转动能级之间的跃迁。
正确
错误
A
B
提交
<number>
单选题
1分

## Slide 16
由于转动能级间的能量差很小，检测系统很难分辨振动能级相同但转动能级不同的跃迁，因此，表现为对特定波长段的电磁辐射的吸收，光谱上表现为连续光谱。
分子光谱为带状光谱
<number>

## Slide 17
原子光谱是一条条彼此分立的线光谱，分子光谱是一定频率范围的电磁辐射组成的带状光谱。
正确
错误
A
B
提交
<number>
单选题
1分

## Slide 18
当原子、分子和离子等处于较高能态时，可以以光子形式释放多余的能量而回到较低能态，产生电磁辐射，这一过程叫做发射跃迁。
(2) 发射
<number>

## Slide 19
受激物质从高能态回到低能态时，如果以光的形式释放多余的能量，这种现象称为:
光的吸收
光的发射
光的散射
光的衍射
A
B
C
D
提交
<number>
单选题
1分

## Slide 20
原子发射
处于激发态的气态自由原子发射电磁波（紫外或可见光区）而回到基态。常采用的电、热或激光的形式使样品原子化并激发。
一般以第一激发态为主的有限的几个激发态，致使特定原子只发射少数几个具有特征频率的电磁波。
<number>

## Slide 21
分子发射 (自学内容)
与分子外层电子能级、振动能级和转动能级相关。
采用光激发或化学能激发。
分子发射示意图
<number>

## Slide 22
高能态的原子和分子的寿命很短，一般通过两种弛豫过程返回到基态。
辐射弛豫——通过分子发射电磁波的形式释放能量（荧光、延迟荧光或磷光的发射）。
非辐射弛豫——通过其他形式释放能量（ 振动弛豫、内部转移、系间窜跃及外部转移等）。
<number>

## Slide 23
<number>

## Slide 24
荧光和磷光发射过程
<number>

## Slide 25
1、非光谱法——不涉及能级跃迁(自学内容)
折射法、旋光法、比浊法、 衍射法
2 、光谱法——涉及不同能级之间的跃迁（吸收跃迁、发射跃迁）。
二、光学分析法
<number>

## Slide 26
<number>

## Slide 27
<number>

## Slide 28
每一种原子或分子都有其特征的结构，因此，光辐射与物质作用时，可以获得特征的光谱，据此可以借助光谱分析仪器研究:
物质的物理性质
物质的化学性质
物质的组成和结构
物质的分离纯化
A
B
C
D
提交
<number>
单选题
1分

## Slide 29
三、光谱分析仪器
1、光谱分析仪器原理
光谱分析仪器是在物质与光的吸收、发射、散射等相互作用基础上，根据相应的光谱分析原理构建起来的。
紫外-可见吸收光谱原理：
朗伯-比耳定律
构建紫外-可见吸收光谱仪的核心就是要能够检测不同波长的吸光度值A，而吸光度值A不是一个可直接检测的信号，构建紫外-可见吸收光谱仪的核心转化为要能够检测不同波长的入射光强度I0与透射光强度I。
<number>

## Slide 30
2、光谱分析仪器基本结构
<number>

## Slide 31
典型的光谱仪一般都由五个部分组成，即：
1.稳定的光源系统；
2.样品引入系统；
3.波长选择系统，通常是色散元件和狭缝组成的单色器；
4.检测系统，一般是将辐射能转换成电信号；
5.信号处理或读出系统，并在标尺、示波器、数字计、记录纸等显示器上显示转换信号。
根据光谱分析仪器结构及光与物质的相互作用差异，可以将光谱分析仪分为三大类，即吸收光谱仪、吸收/发射和光散射光谱仪以及发射光谱析仪。
2、光谱分析仪器基本结构
<number>

## Slide 32
光谱仪一般由几部分组成?
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
<number>
主观题
4分