## Slide 1
Lab1-2 R、I、U的测量与误差

## Slide 2: 实验目的
1、了解电源以及数字万用表的使用方法；
2、掌握电压、电流和电阻的直读测量方法；
3、了解测量仪表量程、分辨力、准确度对测量结果的影响；
4、仪表内阻对测量结果的影响（仿真）；
5、电阻的其它测量方法。

## Slide 3: 实验原理
<number>
请复习教材
第二章：电路基本元器件及仪表的一般知识
第三章：电路基本测量方法
第四章：实验中的误差及数据处理
了解数字表测量误差的计算方法
数字表测量误差计算方法
仪表内阻对测量结果的影响

## Slide 4
内容1：R、I、U 的直接测量
1）测量指定电阻的阻值，用万用表测量其值
R：10，100，200
200档
准确度指标（%读数+%量程）
1年精度：0.03+0.005
MY61：0.8+0.1
普源DM3058；鼎阳DM3055
普源、鼎阳台式表：
（0.000310+0.00005200）
= （0.003+0.01） = （0.013）
手持万用表：
（0.00810+0.13）
= （0.08+0.3） = （0.38）
9.987~10.013
9.62~10.38
附1 直读式仪表的误差

## Slide 5
<number>
普源DM3058；鼎阳DM3055

## Slide 6
<number>
MY61

## Slide 7
1）仪表内阻
内容2：仪表内阻对测量结果的影响
附2 数字万用表的使用

## Slide 8
<number>

## Slide 9
2）按要求连接电路，测量电流
？
IS≈20mA，为直流稳流电源，R1、R2在器件板上查选。
用万用表电流档测量以下两种情况下的IS、I1和I2。
R1、R2的标称值均为10Ω；
R1、R2的标称值均为1kΩ。
问题1：估测电流表的读数？
问题2：实验步骤？？？
问题3：实验结果与预测吻合？
问题4：若电压源与两个电阻串联，预估电压测量结果
5V，0.02A—大电压，指定电流，可实现恒流源
讨论：仪表内阻对测量结果的影响和修正
附3 仪表内阻影响与修正
内容2：仪表内阻对测量结果的影响
51Ω

## Slide 11
Req：从测量端看进去的等效电阻
RA：电流表内阻
RU：电压表内阻
仪表内阻引起测量值偏小
修正：
请推导

## Slide 12
方法误差计算公式 ∆I 的推导
：从电流表两端看进去的一端口网络等效内阻
：从电流表两端看进去的一端口网络短路电流
：电流表内阻
方法2
方法1

## Slide 13
U修正＝U+(-∆U)
：从电压表两端看进去的一端口网络等效内阻
：从电压表两端看进去的一端口网络开路电压
RU：电压表内阻
∆U：仪表不完善造成的误差
∆U＝U－U理想＝
方法误差计算公式 ∆U 的推导

## Slide 14: 内容3：R的间接测量
<number>
设置电阻10/0.25W，用伏安表法测量其值
！
RA
A
V
RV
R
接法1
A
V
RA
RV
R
接法2
？
问题1：10电阻工作时有限制条件吗？
问题2：应采用哪种接线方法？
问题3：实验线路与步骤？？？
问题4：电源的选取，类型？数值？
问题5：预估实验结果，测量值与预测吻合？
这个实验没把握不用做，回答上述问题，给出实验方案即可，可以用仿真辅助说明。实在完成不了的，请忽略
附4 电阻的间接测量
您知道电阻会被烧毁吗？
视频：电阻烧毁实验（您已预习过）

## Slide 15
1）怎样观测到直流电源的CV和CC模式
2）想测量10/0.25W电阻的阻值，有哪些方法？
若用伏安法，请设计测量电路
V1<1.5V，理论上电阻是安全的，实际上电压还应再低
若V1=2V，应该怎样设置电源可保证测量安全？
2V，0.09A
伏安法测电阻.ms12
内容3：R 的间接测量

## Slide 16
<number>
电阻为什么会烧毁？
电压过大
电流过大
功率超过了电阻的允许值
阻值不合适
A
B
C
D
提交
单选题
1分