## Slide 1
实验项目1 R、I、U的测量与误差

## Slide 2: 实验目的
1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法；
2、掌握电阻、电压和电流的直读式测量；
3、了解仪表量程、分辨力、准确度对测量结果的影响
4、仪表内阻对测量结果的影响与修正；
5、电阻的其它测量方法；
6、基于multisim的实验仿真

## Slide 3: 实验原理
请阅读教材《电路实验教程》或查阅课程网站
浙江省精品在线课程 http://zjedu.moocollege.com
第二章：电路基本元器件及仪表的一般知识
第三章：电路基本测量方法
第四章：实验中的误差及数据处理
了解数字表测量误差的计算方法
数字表测量误差计算方法
仪表内阻对测量结果的影响
测量误差的基本概念

## Slide 4: 内容1：R、I、U 的直接测量
2）按要求测量电流
？
IS≈20mA为直流稳流电源，R1、R2选用精密可调电阻。用直流电流表和直流微安表分别测量两种情况下的IS、I1和I2。
R1、R2的标称值均为10Ω；
R1、R2的标称值均为1kΩ。
问题1：估测电流表的读数？
问题2：实验步骤？？？
问题3：实验结果与预测吻合？
问题4：若电压源与两个电阻串联，预估电压测量结果
1）电阻箱设置指定的电阻，用万用表测量其值

## Slide 5: 直读式仪表的测量误差
待测电阻() | 2 | 10 | 50 | 200 | 备注
测量值/量程 |  |  |  |  | 
测量值与标称值的差别 1 |  |  |  |  | [注1]
直读仪表的误差限（示值误差） |  |  |  |  | [注2]
最大示值相对误差 2 |  |  |  |  | [注3]
测量结果 |  |  |  |  | [注4]
注1： 1＝（测量值－标称值）/标称值％
注3： 2＝ m /示值％
注2： ＝（1％读数＋10字）
直读仪表的误差限m ＝（1％量程）
注4：（置信水平P＝1）包含因子k为1.73
！
测量结果＝示值  

## Slide 6: 内容2：R的间接测量
设置电阻10/0.25W，用伏安表法测量其值
！
RA
A
V
RV
R
接法1
A
V
RA
RV
R
接法2
？
问题1：10电阻工作时有限制条件吗？
问题2：应采用哪种接线方法？
问题3：实验线路与步骤？？？
问题4：电源的选取，类型？数值？
问题5：预估实验结果，测量值与预测吻合？
这个实验不用做，回答上述问题，给出实验方案即可，可以用仿真辅助说明。实在完成不了的，请忽略

## Slide 7
请观看实验演示
视频：电阻烧毁实验
慕课视频片段
视频名称：视频:01.秋1-0 电阻烧毁实验
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

## Slide 8
1、测量图中各元件上的电压和各支路的电流，其中Us≈9V，Is≈28mA，R1的标称值为180Ω，R2的标称值为150Ω（精密可调电阻）。测量各电阻电压与电流。
2、用万用表测量其中一个电阻，正确表示测量结果
3、分析实验中由于电表内阻对测量电流产生的误差。
4、修正实验电表内阻对测量结果的影响。
内容3：测量U、I，分析误差
问题1：仪表内阻产生误差的公式？
问题2：能否预估测量值？
问题3：修正公式？
问题4：误差公式与测量方法有关？

## Slide 9: 拓展
电阻的精密测量
能用Multisim对实验过程进行模拟仿真吗？
线性与非线性电阻。非线性电阻怎样测量？
离线电阻与在线电阻的测量

## Slide 10
2、若改变Us≈2V，Is≈20mA，有没有问题？
思考
1、如果电源只能提供功率，图示测量能否顺利进行？

## Slide 11
实验室中有恒压源、恒流源和直流电表。A+DLab只有电压源和示波器（可以测量直流），本次实验是在那里做？
A+D Lab
实验室
A
B
提交
单选题
1分