## Slide 1: 仪表内阻对测量结果的影响

## Slide 2
Req：从测量端看进去的等效电阻
RA：电流表内阻
RU：电压表内阻
仪表内阻引起测量值偏小
修正：

## Slide 3
方法误差计算公式 ∆I 的推导
：从电流表两端看进去的一端口网络等效内阻
：从电流表两端看进去的一端口网络短路电流
：电流表内阻
方法2
方法1

## Slide 4
V修正＝V+（-∆V)
：从电压表两端看进去的一端口网络等效内阻
：从电压表两端看进去的一端口网络开路电压
：电压表内阻
∆V：仪表不完善造成的误差
∆V＝V－V理想＝
方法误差计算公式 ∆U 的推导

## Slide 5
使用内阻不是无穷大的电压表测量电路中的电压会产生方法误差U，则测量值需要按下式修正：
U=U测量值＋ （-U）
U与测量值、电路结构和参数以及仪表内阻有关。
方法一、根据测量值和端口等效电阻计算误差并修正
同理可以计算和修正测出的电流值。

## Slide 6
方法误差计算公式 ∆I 的推导
：从电流表两端看进去的一端口网络等效内阻
：从电流表两端看进去的一端口网络短路电流
：电流表内阻
方法1
方法2
方法3—补偿定理

## Slide 7
补偿定理
,
,

## Slide 8
V修正＝V+（-∆V)
：从电压表两端看进去的一端口网络等效内阻
：从电压表两端看进去的一端口网络开路电压
：电压表内阻
∆V：仪表不完善造成的误差
∆V＝V－V理想＝
方法误差计算公式 ∆U 的推导

## Slide 9: 仪表内阻对测量结果的影响和修正
通用计算公式，但要考虑 Req 的含义
1、 Req 必须测量得到
2、一块表测量与多块表同时测量，仪表内阻
对测量值的影响是不同的

## Slide 10
仪表内阻会使测量结果变大还是变小？
变大
变小
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 11
方法二、同一量程两次测量法

## Slide 12
用补偿法测量电压的步骤：
第一步：用电压表初测被测电压Umn，然后调节补偿电路中分压器的输出电压U，使之近似等于Umn的初测值。
第二步：将补偿电路的m’n’对应接到被测电路的mn，细调补偿电路中的分压器，使检流计G的指示为零
此时补偿电路对原电路没有影响，且U的值为Umn的测量值，该值排除了电压表内阻对测量结果的影响。
方法三、补偿法
测量电路
补偿电路

## Slide 13
若想消除仪表内阻对测量的影响，除了按照测量值估算并修正外，还有什么方法？
两次测量法
补偿法
理论计算
仿真
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 14
电表内阻的测量方法
半偏法
注意：测量电表内阻，特别是万用表的内阻时，要避免使用欧姆表直接测量
否则，容易过载，损坏欧姆表。
使用半偏法时，需要准备数值范围能够涵盖电表内阻大小的高精度可调电阻
以及标准电源。测量方法：首先选定电表的某一量程，直接加电源使该量程
满偏，然后接入电阻，并调节使电表半偏，此时得到的电阻值就是电表内阻。

## Slide 15
你可以按照半偏法测量万用表电压档或电流挡的内阻吗？
能
不能
A
B
提交
单选题
1分