## Slide 1: 实验室注意事项
<number>
务必注意用电安全，包括人身安全和设备安全；
请听从实验指导老师的安排，独立完成实验；
请勿大声喧哗，不要随意走动，不要私自更换实验设备；
请不要带食物进入实验室，实验完毕请关闭电源，整理实验桌面，保持实验室整洁；
手机关机。

## Slide 2: 用电安全须知
<number>
认识误区：小于36V的电压是安全的
实际上电击损伤程度，取决于：
1） 电流强度（ 1mA 感知； 10mA 摆脱； 50mA 致命 ）
2）电压高低
3）人体电阻（干燥时50kΩ，有伤口300~500Ω ）
4）电流流经人体的途径（单手操作）
5）电流频率（低频，接近人体心脏跳动频率，危害最大）
6）接触时间

## Slide 3: 电击作用特征
<number>
电流/mA | 工频交流 | 直流
0.6~1.5 | 手指轻微颤抖 | 无感觉
2~3 | 手指强烈颤抖 | 无感觉
5~7 | 手部痉挛 | 感觉痒和热
8~10 | 手已经难于摆脱电极，但还能摆脱，手指尖到手腕剧痛 | 热感觉增强
20~25 | 手迅速麻木，不能摆脱电极，剧痛，呼吸困难 | 热感觉大大增强，手部肌肉不强烈收缩
50~80 | 呼吸麻痹，心房开始震颤 | 强烈的热感觉，手部肌肉收缩、痉挛、呼吸困难
90~100 | 呼吸麻痹延续3s或更长时间—心脏麻痹、心房震颤 | 呼吸麻痹
>300 | 作用0.1s以上时，呼吸和心脏麻痹，肌体组织遭到电流的热破坏 | 

## Slide 4: 用电安全须知
<number>
应对措施：
（1）切断电源
（2）用干燥木棍帮助电击者脱离电源
（3）使人体舒展
（4）必要时拨打120，紧急人工呼机、心脏按压

## Slide 5: 实验签到和管理
<number>
进入实验室后刷卡，指定的实验台电源相应打开；
登录实验交互系统：10.71.21.89:3000，用户名和密码均为学号；进入当前实验项目，首先完成入门测试（可以重复测试直到完全做对），然后根据要求搭建电路，排除故障，初测结果；
确认可记录数据时，采集四大件仪器测量数据及其屏显图片，所采集数据可直接记录于在线报告之中，自动保存；
整理桌面(包括器具放置、导线、电源、卫生等)，刷卡关闭实验台电源并离开；
随时随地下载暂存的在线实验报告，完善，最终提交。
实验过程中，设备问题请先自行检查，有问题者及时联系指导教师，如需更换实验桌，需要指导教师批准，并请在签到卡备注栏内注明。

## Slide 6
A
B
C
D
E
F
桌 位 表
请取一块万用表，课程结束后放回