## Slide 1: 秋项目1--秋项目2 思考、拓展与预习
秋学期第1次实验之课后

## Slide 2: 本次实验回顾
万用表的使用以及仪表直读误差计算
仪表内阻对测量结果的影响与修正
电源的使用
V、I、R 的测量与表示

## Slide 3: 思考
（1）本次实验内容可以用multisim来仿真，请您逐一完成，并总结对比仿真实验与实测实验的异同。
（2）实验条件不当，电阻有可能被烧毁，你知道是什么原因吗？用multisim如何模拟？
（3）测量仪表内阻对测量结果有影响，你能用multisim来模拟吗？
（4）间接测量（伏安表法）可得到电阻的阻值，请用multisim设计实验，仅考虑仪表直读误差，计算其传递误差

## Slide 4
器件额定参数与安全工作间的关系
电阻的间接测量--伏安法
仪表内阻对测量结果的影响
器件外特性的测量方法
基于multisim可模拟基本实验
测量器件特性实验的模拟——虚拟仪器IV、调节电源（DCsweep）、调节电阻（paramter sweep）、示波器观测
原来如此

## Slide 5
器件额定参数与安全工作间的关系
rated virtual
你知道电阻会烧毁吗？怎样预防电阻损坏？

## Slide 6
你知道电阻会烧毁吗？怎样预防电阻损坏？
慕课视频片段
视频名称：视频:01.秋1-0 电阻烧毁实验
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

## Slide 7
电阻的间接测量--伏安法
图示各种测量方案有何优缺点？
（a） （b） （c）
（d） （e） （f）

## Slide 8
仪表内阻对测量结果的影响
万用表
可设置内阻值
显示器可设置内阻值

## Slide 9
探针无内阻
仪表内阻对测量结果的影响（续）

## Slide 10
理想仪表
非理想仪表
仪表内阻对测量结果的影响（续）

## Slide 11
电阻的间接测量--伏安法（非理想电表）

## Slide 12: 拓展
（1）根据实验室仪表的具体情况，分别选择最小的电阻和最大的电阻，设计测量线路尽可能高精度地测出该电阻阻值。完整地表示该测量值。
（2）查找资料，研究如何能够测量出在线电阻（某电阻与其他若干电阻相互连接）的阻值。

## Slide 13: 下次实验须知
实验项目2 器件伏安特性曲线测量
针对线性电阻、二极管，请给出：
1）伏安特性表达式或函数关系式
2）示意画出相应的伏安特性曲线
3）该伏安特性曲线适当分段线性化等效后对应的等效电路是什么？如何理解其物理含义？
4）若想测得上述器件的伏安特性曲线，该使用什么样的测量线路？
5）将您的设想通过multisim仿真加以佐证

## Slide 14
请观看实验演示
视频：发光二极管烧毁实验
慕课视频片段
视频名称：视频:02.秋2-0 发光二极管烧毁实验
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

## Slide 15
器件外特性的测量方法
基于multisim可模拟基本实验（续）
虚拟仪器IV
调节电源（DCsweep）
调节电阻（paramter sweep）
示波器观测
不妨猜测尝试一下

## Slide 16
器件外特性测量的方法（仿真）
（1）线性电阻
方法一：利用电位器和直流电压、电流表，逐点测量，记录数据，然后做出相应特性曲线。
方法二：直流扫描
方法三：参数扫描（间接获得）

## Slide 17
方法四：交流信号激励，用示波器观察
0.235294
0.196721
0.169014
0.148148
0.131868
0.118812
0.108108
0.099174
0.091603
0.085106
0.07947
0.023529
0.019672
0.016901
0.014815
0.013187
0.011881
0.010811
0.009917
0.00916
0.008511
0.007947
请自己完成二极管伏安特性曲线测量的实验仿真
可参考教材中的仿真实验

## Slide 18
方法1：伏安法逐点测量

## Slide 19
方法2：示波器观测二极管伏安特性

## Slide 20
将两条曲线的测量点输出到EXCEL，画图可得伏安特性曲线
Dcsweep 0~12V，步长0.5，加两个探针；输出—选择要保存的变量
方法3：DCsweep

## Slide 22
方法4：parameter sweep
0.769636 | 0.092304
0.760633 | 0.076995
0.753089 | 0.066049
0.746597 | 0.057834
0.740899 | 0.051439
0.735823 | 0.046321
0.731246 | 0.042131
0.727079 | 0.038637
0.723254 | 0.03568
0.71972 | 0.033144
0.716435 | 0.030945
0.713366 | 0.029021
0.710488 | 0.027322
0.707777 | 0.025812
0.705215 | 0.02446
0.702787 | 0.023243
0.70048 | 0.022142
0.698281 | 0.02114
0.696182 | 0.020226
0.694173 | 0.019387
0.692247 | 0.018616
0.690398 | 0.017903
0.68862 | 0.017243
0.686907 | 0.016631
0.685255 | 0.01606
0.683659 | 0.015527

## Slide 23
请用multisim模拟第一次课程的实验（伏安法测量电阻值），对比仿真结果和实测结果。
直接测量法，请给出仪表误差。
请计算因仪表内阻所带来的测量误差大小。
可以手写拍照上传，并在下次课带来交
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 24
下次要用的二极管是1N4007，请用multisim仿真伏安表法，给出实验线路和调节方法，以及你打算测量的最大电流点所对应的电路参数值（电源电压和限流电阻值）
可以手写拍照上传，并在下次课带来交
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 25
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图
ADLab1-分压电路

## Slide 26
ADLab2-1二极管伏安特性曲线测量（用了1N4007）
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图

## Slide 27
ADLab2-2 二极管伏安特性曲线测量（发光二极管）
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图

## Slide 28
ADLab2-3 二极管伏安特性曲线示波器测量线路（1N4007）
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图

## Slide 29
ADLab2-4 二极管伏安特性曲线示波器测量线路（发光二极管）
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图

## Slide 30
ADLab2-5 二极管伏安特性曲线伏安法调R2测量线路（1N4007）
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图

## Slide 31
ADLab3 三极管输入输出曲线测量线路
本次实验可用ADLab及雷实验完成，下图所示为接线示意图

## Slide 32
请观看实验演示
视频：2. 二极管伏安特性曲线测量
慕课视频片段
视频名称：视频:03.秋2 二极管伏安特性曲线测量
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小