## Slide 1
练习1
R：10，100，330，510，1k，2k（辨识色环）
C：0.01, 0.47, 1u, 47u, 1000u（辨识电解电容的极性）
电位器：找出固定端和活动端
二极管：找出阳极
练习2
1）独立模式，ch1：12V；ch2：5V。万用表校核。测Ch1-至ch2+间的电压。观察：通道选择、粗调、细调
2）输出1V/100mA，限流500mA，观测CV、CC和保护模式
3）设置5V ，限流为500mA的电源（方法1：独立模式；方法2：串联模式），com在哪里？
Lab0-1 电源万用表测试练习

## Slide 2
电源

## Slide 3: Preset(2个GND是不连接在一起的)不要去连接EARTH

## Slide 4
通道（档位）选择与输出开关：选择通道1为当前通道并可设置该通道的电压、电流、过压/过流保护等参数
方向键和单位选择键
数字键盘
旋钮
Preset：用于将仪器所有设置恢复为出厂默认值，或调用用户自定义的通道电压/电流配置。
OK：用于确认参数的设置。长按该键，可锁定前面板按键，此时，除各通道对应的输出开关键和电源开关键之外，前面板其它按键不可用。
参数输入区

## Slide 5
例1．设置输出直流电压为5V。
步骤：
① 打开电源开关；
② 按下前面板的 1 按键选中通道1；
③ 选择屏幕上Voltage对应按键，通过数字键盘输入5，再按下向上方向键选择单位为V；
④ 将1 通道对应的On/Off按键点亮，通过万用表测试输出电压。
电源测试示例

## Slide 6
台式万用表的使用方法与手持式万用表类似
选：选测量功能，选红色探棒插孔
调：调整档位
连：电压表并联，电流表串联
读：读取数值以及所用的档位（仪表误差计算公式）

## Slide 7
根据负载情况自动在恒压源模式(CV)和恒流源模式(CC) 间切换。
恒压模式 电流值小于输出设定值时，工作在
恒压源模式。绿色指示灯(CV)亮。此时，电
压值保持设定值输出，输出电流值根据负载
条件变动，直到输出电流的设定值 。
恒流模式 当电流值到达输出设定值时，启用恒流源模式。红色指示灯 (CC)亮。电流值自动维持在电流设定值，此时，输出电压值将低于原电压设定值，实现限制输出功率的目的。
当输出电流值低于设定值时，电源自动返回恒压源模式 。
Q(I,U)
i
u
电源的CV和CC模式；过压过流保护
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
为避免电击，请正确连接输出端子后，再打开输出开关
CV模式
恒压输出模式下，输出模式显示为“CV”，如果输出模式显示为“CC”，您可适当 增大电流设置值，电源将自动切换到 CV 模式。
CV 输出模式下，当负载电流超过电流设置值时，电源将自动切换到 CC 模式。此时， 输出电流等于电流设置值，输出电压则按比例下降。
按 过流 菜单键，设置合适的过流保护值（同“设置电流”）， 然后打开过流保护功能（按 过流 菜单键可切换打开或关闭过流保护功能）。当 实际输出电流大于过流保护值时，输出自动关闭。

## Slide 9
一台电源被设定为：Uset=5 V, Iset=1 A.
输出连接到一个电阻负载。要求电源工作在恒压 （CV）模式下。问：负载的阻值为？
小于 5Ω
大于 5Ω
不能确定
短路
A
B
C
D
提交
以上全对
E
单选题
1分

## Slide 10
你希望让一台电源在恒流模式下输出1A，你可以：
设定电压值为0 v 电流值为1A，连接一个1欧姆的电阻到输出端
设定电压值为 3 v 电流值为1A， 输出端短路
设定电压值为 5 v 电流值为1A，连接一个1欧姆的电阻到输出端
A 和 B
A
B
C
D
提交
B和C
E
单选题
1分

## Slide 11
为避免电击，请正确连接输出端子后，再打开输出开关
CC模式
恒流输出模式下，输出模式显示为“CC”，如果输出模式显示为“CV”，您可适当 增大电压设置值，电源将自动切换到 CC 模式。
CC 输出模式下，当负载电压超过电压设置值时，电源将自动切换到 CV 模式。此时， 输出电压等于电压设置值，输出电流则按比例下降。
按 过压 菜单键，设置合适的过压保护值（设置方法请参考“恒压输出”一节的 “设置电压”），然后打开过压保护功能（按 过压 菜单键可切换打开或关闭过压 保护功能）。当实际输出电压大于过压保护值时，输出自动关闭。
这个实验能不能做？
电源该怎样设置？
ANS：20mA，>510mV取2V

## Slide 12
台式万用表双显功能：同时显示电压和电流值

## Slide 13
双显示屏可同时显示同一信号的两种特性，而在以往则需要使用两台万用表或连续进行两次测量。利用双显示屏，还可显示被测输入信号的测量组合。

## Slide 14
伏安表法测量电阻
接电源