## Slide 1
何 松 柏 教授
SMART数字射频混合集成电路实验室
SMART
SMART Hybrid Radio Lab.
Since 2003
电路分析与电子线路

## Slide 2
问题引入
1 电路模型及电路网络

## Slide 3
基本概念：
◆电路：由理想导线连接各种电路元件的集合。
◆电子电路主要完成电子信息传输处理等功能。
◆电子电路主要对信号幅度（放大等）、频率
（选择性）、相位（移相等）信息进行处理
1 电路模型及电路网络

## Slide 4
电路分类
1 电路模型及电路网络
电路
集总电路（本课程讨论）
分布电路（后续课程讨论）
电路
线性电路
非线性电路（主要含半导体器件电路）

## Slide 5
电路分类
1 电路模型及电路网络
电路
非时变电路（本课程讨论）
时变电路（后续课程讨论）
非时变集总电路（本课程讨论）

## Slide 6
基本概念：
◆非时变集总电路：
1 电路模型及电路网络
由理想导线连接各种
集总元件的集合。
元件特性不随时间变化。
阅读教材：
集总事物原则，ANANT AGARWAL, 于歆杰等译，
模拟和数字电路基础，清华大学出版社，2015年，PP1-9, P629--

## Slide 7
1 集总电路
元器件尺寸（d）与电路处理信号波长（）关系是
d < 
d > 
d << 
d >> 
A
B
C
D
提交
阅读教材
阅读后需要解决的问题
单选题
2分

## Slide 8
2 信号频率越高，电路呈现的特点是？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
2分

## Slide 9
关联变量约定
◆ 在电子电路中主要关注的基本物理量
电压
电流
功率
1 电路模型及电路网络

## Slide 10
关联变量约定
1 电路模型及电路网络
定义电流流入元件电压的正接线端（接线端变量）
二端元件瞬时功率
功率为正，表示元件消耗功率（如电阻等） ；
功率为负，表示元件提供功率（如电池等）；

## Slide 11
本课程讨论的主要集总元件
◆电压源、电流源
◆R、L、C
◆半导体器件（晶体管、运放、二极管等）
1 电路模型及电路网络

## Slide 12
电压源
1 电路模型及电路网络
◆ 注意：根据该关联变量，流入该电压源的电流一定是负值？

## Slide 13
电流源
1 电路模型及电路网络
◆ 注意：根据该关联变量，流入该电流源的电流一定是负值？

## Slide 14
理想电阻
1 电路模型及电路网络
欧姆定律
电阻上消耗的功率？

## Slide 15
理想导线
1 电路模型及电路网络
短路
开路

## Slide 16
阅读教材
◆ 实际二端元件
ANANT AGARWAL, 于歆杰等译，
模拟和数字电路基础，清华大学出版社，
2015年，PP9-11
◆ 物理元件的建模
ANANT AGARWAL, 于歆杰等译，
模拟和数字电路基础，清华大学出版社，
2015年，PP23-26
1 电路模型及电路网络

## Slide 17
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
阅读教材
阅读后需要解决的问题
主观题
6分

## Slide 18
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
阅读教材
主观题
2分

## Slide 19
电阻网络
1 电路模型及电路网络
术语：
◆节点
◆支路（电流，电压）
◆回路
问题：几个节点？
几个支路？
几个回路？
注意：电路分析中，通常会选择公共参考点（节点）。

## Slide 20
基尔霍夫定律
1 电路模型及电路网络
KCL：电路中流入任意节点支路电流代数和为零。
阅读教材：KCL是电荷守恒的一种简单表达。P634。
一般参考表示：电流流入节点为正，流出为负。

## Slide 21
KCL 理解讨论
1 电路模型及电路网络

## Slide 22
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
求i=?
求i3=?
主观题
4分

## Slide 23
电阻网络
1 电路模型及电路网络
KVL：网络中任何闭合路径上支路电压的代数和为零。
阅读教材：KVL是能量守恒的一种简单表达。P633。
注意：回路方向与支路电压正负关系。

## Slide 24
KVL 理解讨论
1 电路模型及电路网络

## Slide 25
KVL 理解讨论
1 电路模型及电路网络
节点个数？
支路个数？
列出KVL方程？
可以列出独立方程回路个数？

## Slide 26
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
求V？
求V1和V2？
主观题
4分

## Slide 27
电路分析基本方法
两类方程
◆元件定律（元件约束）
◆ KCL、KVL
1 电路模型及电路网络

## Slide 28
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
讨论：
V=?
支路
节点
回路
进一步讨论：
◆电流源上电压与外电路关系？
◆能量关系（电流源与电阻上能量）
阅读教材
参考资料：PP41—PP53

## Slide 29
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
阅读讨论：
分析如下两个电路利用什么特点？（串联，并联）

## Slide 30
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
分析各个元件的电压电流？并验证是否能量守恒？
重点：理解根据两类约束列写方程。

## Slide 31
电路基本分析方法—步骤
（1）根据关联变量约定指定支路变量（随意）
1 电路模型及电路网络

## Slide 32
电路基本分析方法
（2）器件约束—元件定理
1 电路模型及电路网络

## Slide 33
电路基本分析方法
（3）KVL方程
1 电路模型及电路网络
讨论：是否还能选取其它回路？结果有什么区别？

## Slide 34
电路基本分析方法
KCL方程
1 电路模型及电路网络
节点1
节点2
节点3
注意（1）原图节点4，5，6 与合并成节点4；
（2）是否需要再列节点4方程？

## Slide 35
电路基本分析方法
经过整理可以得到方程组（支路电流变量）
1 电路模型及电路网络
讨论：以支路电压变量列出方程组？
=

## Slide 36
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
矩阵求解MATLAB实现
参考资料：附录D

## Slide 37
电路基本分析方法
阅读教材：电路分析的简化（串联、并联）
参考资料：PP57-61
1 电路模型及电路网络

## Slide 38
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
例
重点观察电路，快速理解
KVL
I
KCL
VCR

## Slide 39
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
例
重点观察电路，快速理解
KVL
KCL
VCR
1A
2A
能量是否守恒？
电阻功率？ 电源功率？
问题：电压源消耗功率还是提供功率？

## Slide 40
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
受控源和控制的概念
VCCS
注意单位，符号

## Slide 41
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
4种受控源模型
CCCS
VCVS
CCVS

## Slide 42
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
带受控源电路分析
求RL电阻上的电压和电流？

## Slide 43
电路基本分析方法
1 电路模型及电路网络
探讨能量守恒
问题：受控源能量从哪里提供？
电阻消耗能量：
受控源提供能量：

## Slide 44
本节小结
1、什么是集总抽象假设？集总假设下，电路的基本物理量是什么?
2、四种理想元件：理想导体、理想线性电阻、电压源和电流源的元件定律分别是什么？
3、电路的拓扑约束是指什么？
4、串、并联简化的直观方法是什么？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
5分

## Slide 45
欢迎大家讨论交流！