## Slide 1: 实验七 复平面的极点分布
河北工业大学 A+D Lab电路实验

## Slide 2: 1. 实验目的
（1）观察并验证网络函数极点分布与零状态响应的对应关系；
（2）熟悉虚拟信号发生器和示波器的使用。
（3）学习调试复杂电路的方法。

## Slide 3: 2. 实验相关知识
（1）网络函数
网络函数的一般表达式
其中H0为一常数；
分子为0的根称为网络函数的零点；
分母为0的根称为网络函数的极点，又称为网络的自然频率。

## Slide 4: 2. 实验相关知识
（2）冲激响应与网络函数的关系
若网络函数为真分式，且分母具有单根，则网络的冲激响应为
冲激响应的性质取决于网络函数的极点在复平面上的位置。
ℒ
ℒ

## Slide 5: 2. 实验相关知识
图7-1 网络函数的极点在复平面上的位置与冲激响应的对应关系
极点为负实数，响应为衰减的指数函数。
远离原点，衰减快。
极点位于原点，响应为阶跃函数。
极点为正实数，响应为增长的指数函数。
远离原点，增长快。
极点为位于左半平面的共轭复数，响应是指数衰减的正弦量。
远离虚轴，衰减快。
极点为位于右半平面的共轭复数，响应是指数增长的正弦量。
远离虚轴，增长快。
极点为一对虚数，位于虚轴，响应是等幅的正弦函数。

## Slide 6: 2. 实验相关知识
（3）电子开关
电子开关：
型号为3DG6的三极管与一电阻构成。
三极管导通 → ce端近似于短路
三极管截止 → ce端相当于断路
图7-2 电子开关原理图
ae端电压是高电平时22’左端等效电路
ae端电压是低电平时22’左端等效电路
（b）等效短路
（c）等效开路
图7-3 实验电路
（a）原电路

## Slide 7: 3. 实验内容
（1）一阶RL电路响应与极点的关系
US=1.5V
R=500Ω
L=100mH
RP是待选电阻
方波：f=1kHz，U=2V
（a）原电路
图7-4 RL电路

## Slide 8: 3. 实验内容
方波信号控制电子开关的开断
（b）零输入等效电路
图7-4 RL电路
（c）零状态等效电路
图7-4 RL电路
零输入响应呈指数衰减。
零状态响应，通过改变电阻，可以改变电路的极点位置。
rL是电感电阻，值很小，可忽略。

## Slide 9: 3. 实验内容
观测上面3种情况下电感电流波形（即电阻电压波形）和电压波形，分析其变化规律。
网络函数
当 时， 位于负半轴，选
当 时， 位于坐标原点，选
当 时， 位于正半轴，选

## Slide 10
如图所示一阶RL电路，测量电感电压出现的波形（蓝线是电感电压波形，红色是电子开关输入的方波），下面说法正确的是：
电感电压波形的前半段是指数增长的，所以当前极点在正半轴
电感电压波形出现转折点，所以不能的确定极点的位置
电感电压波形出现转折点是因为极点位置发生改变
电感电压波形出现转折点是因为受运算放大器的工作电压限制
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 11: 3. 实验内容
（2）二阶RLC电路响应与极点的关系
US=1.5V
R=500Ω
L=10mH
C=0.1μF
RP是待选电阻
方波：f=600Hz，U=2V
（a）原电路
图7-5 RLC电路

## Slide 12: 3. 实验内容
（b）零输入等效电路
图7-5 RLC电路
（c）零状态等效电路
图7-5 RLC电路
零输入响应指数衰减
零状态响应，通过改变电阻RP可以改变电路的极点位置

## Slide 13: 3. 实验内容
观测电感电流波形（即电阻电压波形）和电容电压波形，分析指数衰减振荡、指数增长振荡、等幅振荡的特点。
网络函数
极点为实部小于零的共轭复数，处于负平面上
极点为实部为零的共轭虚数，位于虚轴上
极点为实部大零的共轭复数，处于正半平面上

## Slide 14
如图所示，测量二阶电路时的波形，红线是电子开关的输入信号波形，下面关于蓝线的描述正确的是：
蓝线是测量电阻电压的波形
蓝线是测量量电感电压的波形
蓝线是增幅振荡，所以此时电路的极点位于负半平面
通过该波形不能得到正确的信息
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 15: 4. 元器件
序号 | 元件名称 | 参数 | 数量 | 备注
1 | 校正电容 | 0.1uF | 1 | 
2 | TDK电感 | 10mH | 1 | 
3 | TDK电感 | 100mH | 1 | 
4 | 电位器 | 5kΩ | 1 | 
5 | 电位器 | 2kΩ | 1 | 
6 | 色环电阻 | 510Ω | 1 | 
7 | 色环电阻 | 50Ω或100Ω | 1 | 
8 | 三极管 | TIP31C | 1 |